ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  ΕΚΩΣ-2000

(Φ.Ε.Κ.  Β΄ 1153/12-8-2003, Απόφαση 9-Αριθ. Δ17α/115/10/ΦΝ 429)

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε τις διορθώσεις παροραμάτων στον ΕΚΩΣ 2000 οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

Διόρθωση 1η

Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 18.4.4.1. αντί παρ. 17.9.3. γράφεται 17.9.4.

Διόρθωση 2η

Στην παράγραφο 18.4.4.2.β)ii)1) και στο σημείο που γίνεται αναφορά στην ελάχιστη απόσταση bi μεταξύ δύο διαδοχικών «κορυφών» ή «κομβίον», αντί όχι μεγαλύτερη από 250mm γράφεται όχι μεγαλύτερη από 200mm.

Διόρθωση 3η

Στην παράγραφο 18.4.8.β) αντί Ο ελάχιστος συνολικός διαμήκης οπλισμός είναι το 0.02 γράφεται Ο ελάχιστος  συνολικός διαμήκης οπλισμός είναι το 0.01.

Άρθρο 2

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει με την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(Φ.Ε.Κ.  Β΄ 1306/12-9-2003)

Στην Δ17α/115/10/ΦΝ429/7-8-2003 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων «Διόρθωση παροραμάτων του Ελληνικού Κανονισμού Οπλισμένου Σκυροδέματος – ΕΚΩΣ 2000» που δημοσιεύτηκε  στο Φ.Ε.Κ. 1153/12-8-2003 τεύχος Β΄ γίνεται η εξής διόρθωση:

Στον τρίτο στίχο, της «Διόρθωσης 2ης» του Άρθρου 1 (σελ. 15964) διορθώνεται το εσφαλμένο «κομβίον» στο ορθό «κόμβων».